## Slide 1
国一学长带你学
立创EDA专业版
Expert电子实验室出品
电赛
蓝桥杯
嵌入式

## Slide 2
第六课
电路分析基础
——电路定理

## Slide 3
元件符号
连接线
结点
注释
原理图四要素

## Slide 4
连接线
连线表示的是实际电路中的导线，在原理图中虽然是一根线，但在常用的印刷电路板中往往不是线而是各种形状的铜箔条、铜箔块。

## Slide 5
结点
结点表示几个元件引脚或几条导线之间相互的连接关系。所有和结点相连的元件引脚、导线，不论数目多少，都是导通的。

## Slide 6
图中有几个结点？

## Slide 7
图中有几个结点？

## Slide 12
网络标签 (Net Label)：网络标号表示一个电器连接点，具有相同网络标号的器件表明是电气连接在一起。

## Slide 13
网络标签

## Slide 14
网络标签
简化连线
便于理解

## Slide 15
常用电源网络标签
正电源
正5v电源
地
保护
模拟地

## Slide 16
几个名词：支路
电路中的每一分支叫做支路。支路是由一个或几个串联的电路元件构成的，是构成复杂电路的基本单元。
支路是电路中通过同一电流的通路

## Slide 17
几个名词：支路
电路中的每一分支叫做支路。支路是由一个或几个串联的电路元件构成的，是构成复杂电路的基本单元。
支路是电路中通过同一电流的通路
左图的复杂电路有AB,CD,EF三条支路。

## Slide 18
电路中任意一个闭合的路径叫做回路。在每次所选用的回路中，至少包含一个没有选用过的新支路时，这些回路叫做独立回路。
几个名词：回路

## Slide 19
电路中任意一个闭合的路径叫做回路。在每次所选用的回路中，至少包含一个没有选用过的新支路时，这些回路叫做独立回路。
几个名词：回路
如左图所示，有3个回路，即ACDBA回路、AEFBA回路和AEFBDCA回路。但独立回路只能选其中的任意两个。

## Slide 20
几个名词：网孔
不可再分的回路叫做网孔。
对平面电路，其内部不含任何支路的回路称网孔。电路中的网孔数等于独立回路数。

## Slide 21
不可再分的回路叫做网孔。
对平面电路，其内部不含任何支路的回路称网孔。电路中的网孔数等于独立回路数。
几个名词：网孔
如左图所示，有2个网孔，即ACDBA回路和AEFBA回路

## Slide 22
电路定理：基尔霍夫定律
基尔霍夫定律包括基尔霍夫电流定律（KCL）和基尔霍夫电压定律（KVL）。它反映了电路中所有支路电压和电流所遵循的基本规律，是分析集总参数电路的基本定律。基尔霍夫定律与元件自身的特性构成了电路分析的基础。

## Slide 23
集总参数电路
实际电路元件一般都和电能的消耗及电能、磁能的储存有关，它们交织在一起发生在整个元件中。一个实际元件可以用一到多个理想元件组合表示。
L0
＋
－
u
R
i
L0
＋
－
u
R
i
C0
低频
理想电阻
高频
R
＋
－
u
i

## Slide 24
理想化：假定这些现象可以分别研究，并且这些电磁过程都分别集中在各元件内部进行，这样的元件称为集总参数元件。
用集总参数电路模型来近似地描述实际电路是有条件的，它要求实际电路的尺寸要远小于电路工作时电磁波的波长。
抽象理想化

## Slide 25
基尔霍夫电流定律 (KCL)
令流出为“+”，有：
在集总参数电路中，任意时刻，对任意结点流出（或流入）该结点电流的代数和等于零。
流进的电流等于流出的电流
i1

## Slide 26
三式相加得：
推广：KCL可以应用于电路中包围多个结点的任一闭合面。
1
3
2
S
i1
i2
i3
i4
i5
i6
基尔霍夫电流定律 (KCL)

## Slide 27
KCL是电荷守恒和电流连续性原理在电路中任意结点处的反映；
KCL表示结点处支路电流间的约束，与支路上的元件性质无关；
KCL方程是按电流参考方向列写的，与电流的实际方向无关。
基尔霍夫电流定律的实质

## Slide 28
基尔霍夫电压定律 (KVL)
标定各元件电压参考方向
选定回路绕行方向，顺时针或逆时针
I1
+
US1
R1
I4
_
+
US4
R4
I3
R3
R2
I2
_
在集总参数电路中，任一时刻，沿任一回路，所有支路电压的代数和恒等于零。

## Slide 29
–U1–US1+U2+U3+U4+US4= 0
U2+U3+U4+US4=U1+US1
或:
–R1I1+R2I2–R3I3+R4I4=US1–US4
U3
U1
U2
U4
I1
+
US1
R1
I4
_
+
US4
R4
I3
R3
R2
I2
_
基尔霍夫电压定律 (KVL)

## Slide 30
KVL的实质反映了电路遵从能量守恒定律；
基尔霍夫电压定律 (KVL)

## Slide 31
KVL的实质反映了电路遵从能量守恒定律；
基尔霍夫电压定律 (KVL)

## Slide 32
KVL的实质反映了电路遵从能量守恒定律；
基尔霍夫电压定律 (KVL)

## Slide 33
KVL的实质反映了电路遵从能量守恒定律；
基尔霍夫电压定律 (KVL)

## Slide 34
KVL的实质反映了电路遵从能量守恒定律；
基尔霍夫电压定律 (KVL)

## Slide 35
KVL的实质反映了电路遵从能量守恒定律；
基尔霍夫电压定律 (KVL)
高度相同（同一点）=>高度差为0=>高度升降代数和为0

## Slide 36
KVL的实质反映了电路遵从能量守恒定律；
基尔霍夫电压定律 (KVL)
高度相同（同一点）=>高度差为0=>高度升降代数和为0
U3
U1
U2
U4
I1
+
US1
R1
I4
_
+
US
R4
I3
R3
R2
I2
_
电位相同（同一点）=>电位差（电压）为0=>电压升降代数和为0

## Slide 37
KVL表示回路中的支路电压的约束，与回路中各支路上接的元件性质无关；
KVL方程是按电压参考方向列写，与电压实际方向无关。
KVL的实质反映了电路遵从能量守恒定律；
基尔霍夫电压定律 (KVL)

## Slide 38
电路定理小结：
KCL是对结点中支路电流的线性约束，用于约束结点中各支路电流，或支路中各元件的电流。
③ KCL、KVL与组成支路的元件性质及参数无关。
④ KCL只能约束电流，不能约束电压；KVL只能约束电压，不能约束电流。
⑤ KCL、KVL只适用于集总参数的电路。
② KVL是对回路电压的线性约束，用于约束回路中各支路电压，或回路中各元件的电压。